## Slide 1
План лекції
Шифратори та дешифратори
Суматори
Елементи пам’яті – тригери
“Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка”.
Розділ 1. Теоретичні основи функціонування цифрових обчислювальних машин.
Тема лекції: Головні елементи та вузли ЕОМ.
Notes: 1

## Slide 2
Рекомендована література до теми
Злобін Г.Г, Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч.посіб. –К., 2006, 2012.
Воробйова О. М., Іванченко В. Д. Основи схемотехніки: У двох частинах: Навчальний посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова. — 2004, Ч. 2. — 172с.: іл.
Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / Пер. с англ.– М., 1963.
Хэмминг Р.В. Теория кодирования и теория информации / Пер. с англ. – М., 1983.
Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра / Пер.с англ. –М.; 1976.
Ланцов А.Л., Зворыкин Л.Н., Осипов И.Ф. Цифровые устройства на комплементарных МПД интегральных микросхемах. –М., 1983.
Горбунов В.Л., Панфилов Д.И., Преснухин Д.Л. Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ. –М., 1988.
Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: Учеб.пособие для вузов.–М., 1991.

## Slide 3
Елементами ЕОМ називають пристрої, які виконують логічні функції, запам’ятовують інформацію, перетворюють її, а також формують та підсилюють сигнали.
З деякими найпростішими елементами ми вже ознайомлені. Це інвертор, пристрій для логічного додавання і множення. Відомо також, що використовуючи їхню різноманітну комбінацію, можна будувати складні логічні схеми.
Головним елементом пам’яті ЕОМ є тригери - логічні пристрої, які мають два стійкі стани. Для перемикання тригерів з одного стану в інший використовують вхідні логічні схеми. За способом перемикання розрізняють такі тригери:
• RS-тригери з роздільним установленням 0 і 1;
• D-тригер із затримкою;
• JK-тригери (універсальні);
• T-тригери (лічильні);
Ці назви походять від перших букв вхідних сигналів: S (set –встановити); R (reset – вимкнути); T (toggle – релаксатор); J (jerk – різко увімкнути); K (kill – різко вимкнути); D (delay – затримка). Вихідний сигнал тригера прийнято позначати буквою Q.
Окрім цих елементів ознайомимось також з принципом функціонування інших вузлів: регістрів, суматорів, лічильників, мультиплексорів, шифраторів та дешифраторів .
Терміни і позначення:

## Slide 4
Шифратор – це вузол ЕОМ, що виконує операцію формування відповідного двійкового коду в разі появи сигналу на одному з входів шифратора. У обчислювальній техніці застосовують переважно багатоімпульсні шифратори, які дозволяють кодувати дані при записуванні програм на носії інформації чи дані, виражені якоюсь фізичною величиною (напр., напругою).
Головні елементи та вузли ЕОМ
Число входів і виходів в повному k-ковому шифраторі задається співвідношенням
де n=2m n — кількість входів, m— кількість виходів.
на виході у1 буде логічна «1» тоді, коли логічна «1» буде або на вході Х1 , або Х3 , або Х5 , або Х7 , або X9 , тобто
У1 = Х1 + Х3 + Х5 + Х7 + X9
64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
 | +32 | +16 | +0 | +0 | +0 | +1
1 * 32 + 1 * 16 + 0 * 8 + 0 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1 = 49
1100012
Notes: Двійковий шифратор виконує логічну функцію перетворення k-того однозначного коду в двійковий.
Якщо кількість вхідних даних (входів) рівна кількості можливих комбінацій сигналів на виході, то такий шифратор називається повним,в іншому випадку — неповним.

## Slide 5
Дешифратор – пристрій який виконує перетворення n-розрядного двійкового коду в однорозрядний з основою р=2n, тобто функцію обернену до шифрування. Використовують у багатьох пристроях, зокрема у пристроях керування, для розшифровування коду операції та видавання сигналів керування у ті кола машин, які повинні працювати під час виконання цієї операції; у запам'ятовувальних пристроях для розшифрування адреси чи команди, записування або читання коду з певної комірки пам'яті.
Головні елементи та вузли ЕОМ
Дешифратор довільної складності може бути складено з трьох базових логічних елементів: кон'юнкції, диз'юнкції та заперечення.
Вихідними функціями дешифратора є різноманітні конституенти одиниці:
Notes: Вихідними функціями дешифратора є різноманітні конституенти одиниці: {\displaystyle {\bar {Q_{0}}}{\bar {Q_{1}}}\dots Q_{n},{\bar {Q_{0}}}{\bar {Q_{1}}},\dots ,{\bar {Q_{n-1}}}{\bar {Q_{n}}},\dots ,Q_{0}Q_{1}\dots Q_{n}}. Якщо число представлено у вигляді {\displaystyle n} двійкових розрядів, то дешифратор повинен мати {\displaystyle 2^{n}} виходів. Дешифратор довільної складності може бути складено з трьох базових логічних елементів: кон'юнкції, диз'юнкції та заперечення.

## Slide 6
Дешифратор – пристрій який виконує перетворення n-розрядного двійкового коду в однорозрядний з основою р=2n, тобто функцію обернену до шифрування.
Головні елементи та вузли ЕОМ
Дешифратор довільної складності може бути складено з трьох базових логічних елементів: кон'юнкції, диз'юнкції та заперечення.
Вихідними функціями дешифратора є різноманітні конституенти одиниці:
Notes: Вихідними функціями дешифратора є різноманітні конституенти одиниці: {\displaystyle {\bar {Q_{0}}}{\bar {Q_{1}}}\dots Q_{n},{\bar {Q_{0}}}{\bar {Q_{1}}},\dots ,{\bar {Q_{n-1}}}{\bar {Q_{n}}},\dots ,Q_{0}Q_{1}\dots Q_{n}}. Якщо число представлено у вигляді {\displaystyle n} двійкових розрядів, то дешифратор повинен мати {\displaystyle 2^{n}} виходів. Дешифратор довільної складності може бути складено з трьох базових логічних елементів: кон'юнкції, диз'юнкції та заперечення.

## Slide 7
Суматор – пристрій, що виконує сумування чисел на підставі правил порозрядного додавання з урахуванням переносів, які спрямовують у старші розряди.
Суматори класифікують:
за виглядом елементів, які використовують – комбінаційного та накопичувального типів;
за способом уведення-виведення чисел – паралельної та послідовної дії;
за способом зображення чисел – двійкові та десяткові;
за способом організації перенесення – з послідовним та наскрізним перенесенням.
Розглянемо суматори комбінаторного типу (комбінація логічних елементів І, АБО, НЕ).
Сигнал на виході (сума) утворюється тільки в разі визначенної комбінації вхідних сигналів (доданків), які подаються одночасно. Після зникнення вхідних сигналів вихідний сигнал зникає (запам’ятовувальних властивостей немає). Тому такі суматори працюють з регістром, у який записується результат.
Головні елементи та вузли ЕОМ
Notes: Про сучасні комп’ютери, їхню будову, можливості та принципи функціонування йтиметься дещо пізніше, спочатку ж розглянемо, що таке інформація і як її можна відображати в ЕОМ.

## Slide 8
Процес сумування і перенесення з сусіднього розряду в однорозрядній сумувальній схемі розбито на дві аналогічні операції: сумування дворозрядних доданків і сумування з отриманим результатом одиниці перенесення. Кожну з функцій виконує схема, яку називають напівсуматором.
Розглянемо роботу напівсуматора, яку описують логічними виразами для суми:
Si = XiY’i + X’iYi = XiY’i + X’iYi + XiX’i + YiY’i =
=Xi(X’i+Y’i') + Yi(X’i+Y’i) = (Xi+Yi)(X’i+Y’i)= XiYi(Xi+Yi)
та перенесення Pi+1 = XiYi .
Результат для суми отримано внаслідок певних алгебричних перетворень. Для прикладу розглянемо схеми, які реалізують проміжний і кінцевий етапи перетворень (наступний слайд).
Головні елементи та вузли ЕОМ
Notes: Приклад про додавання двох чисел у стовпчик.

## Slide 9
Схеми напівсуматорів комбінаційного типу: а – проміжний, б – кінцевий
Головні елементи та вузли ЕОМ
а
б
Si = XiY’i + X’iYi = XiY’i + X’iYi + XiX’i + YiY’i = =Xi(X’i+Y’i) + Yi(X’i+Y’i) = (X’i+Y’i)(Xi+Yi)= (XiYi)’(Xi+Yi)
перенесення Pi+1 = XiYi .
Notes: Приклад про додавання двох чисел у стовпчик.

## Slide 10
На схемах напівсуматори позначають:
Головні елементи та вузли ЕОМ
Якщо додати ще один напівсуматор, то отримаємо схему повного суматора на три входи
Повний суматор на схемах позначають так:
Notes: Приклад про додавання двох чисел у стовпчик.

## Slide 11
Багаторозрядний суматор можна отримати простим послідовним з’єднанням однорозрядних суматорів:
Головні елементи та вузли ЕОМ
Однорозрядний суматор можна використати для виконання операції віднімання. Для цього на вхід Y подають або прямий, або обернений код доданка, який відповідає його від'ємному значенню
Notes: Залежно від сигналу керування +/- на вхід суматора подається прямий код Y (при +/- =0), або обернений код Y (при +/- =1). Для формування додаткового коду доданка до його інверсного коду треба додати 1 молодшого розряду. Це досягають з'єднанням входу керування +/- з входом суматора молодшого розряду.
Трохи складніше, однак можна зібрати з наведених вище логічних схем і вузлів пристрої для виконання операції множення та ділення двійкових чи десяткових чисел.

## Slide 12
Мультипле́ксори відносяться до пристроїв комутування цифрової інформації. Вони здійснюють комутацію одного з декількох інформаційних входів xi до одного виходу y. Мультиплексори мають декілька інформаційних входів, адресні входи, вхід дозволу мультиплексування (стробуючий вхід) та один вихід.
Кожному з інформаційних входів мультиплексора відповідає номер, який називається адресою, двійкове число якого подається до адресних входів.
Число інформаційних входів nінф і число адресних входів nадр зв'язані співвідношенням: nінф=2nадр.
:
Головні елементи та вузли ЕОМ
Notes: Логічний вигляд мультиплексора 4-1 має вигляд
{\displaystyle y=(x_{0}\cdot {\bar {a_{1}}}\cdot {\bar {a_{2}}}\vee x_{1}\cdot a_{1}\cdot {\bar {a_{2}}}\vee x_{2}\cdot {\bar {a_{1}}}\cdot a_{2}\vee x_{3}\cdot a_{1}\cdot a_{2})}Мультиплексори мають різне число входів, починаючи з 2. Деякі мультиплексори мають комплементарний вихід (прямий y та інверсний {\displaystyle {\bar {y}}}).

## Slide 13
RS-тригери з роздільним установленням 0 та 1
Головні елементи та вузли ЕОМ. Тригери.
Найпростіший запам’ятовувальний елемент має два входи: S і R. У разі комбінації сигналів S=1, R=0 тригер буде встановлений в одиничний стан, тобто Q=1.
Якщо ж комбінація вхідних сигналів S=0, R=1, то тригер встановиться в нуль, Q=0. Комбінація S=0, R=0 залишить тригер у попередньому стані, а от комбінація S=1, R=1 буде невизначеною, отже, забороненою для такого елемента (Q= Ǭ=0).
Функціонування RS-тригера описує вираз
Q(t+1)= S(t)˅Q’(t)R(t),
де S(t)R(t)=0, t – момент часу, який передує зміні стану.
Такі тригери реалізують на вже відомих нам логічних елементах І-НЕ, АБО-НЕ, з'єднуючи їхні входи і виходи навхрест. На схемах їх зображають прямокутником, у якому з лівого боку позначають вхідні сигнали S, R, а з правого – вихідні. Вхід S називають установлювальним, а вхід R – скидальним.
Notes: S (set –встановити); R (reset – вимкнути); T (toggle – релаксатор); J (jerk – різко увімкнути); K (kill – різко вимкнути); D (delay – затримка). Вихідний сигнал тригера прийнято позначати буквою Q.

## Slide 14
Приклади RS-тригерів з роздільним установленням 0 та 1
Головні елементи та вузли ЕОМ. Тригери.
Іноді вводять синхронізацію зміни стану тригера (позначають вхід C (clocking – синхронізація)). При C=1 тригер перемикається за законом RS-тригера, при C=0 він зберігає попередній стан.
Notes: Асинхронний тригер змінює свій стан безпосередньо в момент появи відповідного інформаційного сигналу (ів), з деякою затримкою яка дорівнює сумі затримок на елементах складових даний тригер.
Синхронні тригери реагують на інформаційні сигнали тільки при наявності відповідного сигналу на так званому вході синхронізації С (від англ. Clock). Цей вхід також позначають терміном "такт". Такі інформаційні сигнали називають синхронними. Синхронні тригери у свою чергу підрозділяють на тригери із статичним (статичні) і динамічним (динамічні) управлінням по входу синхронізації С.

## Slide 15
D-тригери
Головні елементи та вузли ЕОМ. Тригери.
Такий тригер має один інформаційний вхід і вхід для синхроімпульсу. Головне призначення такого тригера – затримка і збереження сигналу, який подають на вхід за умови C=1. На рис.1.2 показана схема синхронізованого двотактного D-тригера, який затримує сигнал на один період; і його описує формула:
Q(t+1)= D(t).
Різновидом D-тригера є DV-тригер (V-value – вентиль), у якому через вхід керування V дозволено перемикання, або тригер не реагує на перемикання при V=0.
Notes: D-триггер ( D від англ. delay - затримка або від data - дані) - запамятовує стан входу і видає його на вихід. D-тригери мають, як мінімум, два входи: інформаційний D і синхронізації С. Після приходу активного фронту імпульса синхронізації на вхід С D-тригер відкривається. Зберігання інформації в D-тригерах відбувається після спадання імпульсу синхронізації С (по задньому фронту С). Так як інформація на виході залишається незмінною до приходу чергового імпульсу синхронізації, D-триггер називається також триггером із запамятовуванням інформації або тригером-защіпкою.

## Slide 16
JK-тригер (універсальний)
Головні елементи та вузли ЕОМ. Тригери.
Працює за принципом RS-тригера, проте в ньому комбінація J=K=1 не заборонена, у цьому разі він змінює свій стан на протилежний до того, у якому був. Переважно його реалізують за двоступеневою схемою (див. рис.). При C=1 відбувається записування інформації в T1, при C=0 – переписування інформації з T1 в T2. Функція переходів JK за умови R=S=1 має вигляд:
Q(t+1)= Q(t)K’(t)Q’(t)J(t).
Q(t+1)= D(t).
На схемах позначають так:
J (jerk – різко увімкнути); K (kill – різко вимкнути);

## Slide 17
Т-тригер (лічильний)
Головні елементи та вузли ЕОМ. Тригери.
Цей тригер змінює свій стан у разі надходження кожного вхідного імпульсу. Він може бути реалізований на базі JK-тригера. При значеннях змінних J=K=1 сигналом C можна змінювати стан тригера. Позначають як на рис. 1. 4.
Функція переходів має вигляд:
Q(t+1)= Q’(t)T(t)Q(t)T’(t)
За допомогою описаних логічних пристроїв можна будувати різні блоки чи пристрої ЕОМ. До них належать: регістри, лічильники, шифратори, дешифратори, мультиплексори, суматори та арифметико-логічні пристрої як цілочислової так і плаваючої арифметики.

## Slide 18
Запитання